Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: Hulrumsisolering med med ROCKWOOL Granulate Multi

### Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

### Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud, hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt af semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode> Hulrumsisolering med ROCKWOOL Granulat

## 4.1	Orientering

## 4.2	Omfang

Efterisolering af eksisterende hulmure med stenuldsgranulat

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter nye hulmure og efterisolering af eksisterende hulmure i <bygning x, y og z>.

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Murværk>

- <Døre, vinduer og porte>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Ydervægskonstruktioner>

- <Døre, vinduer og porte>

- <Fundamenter>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Døre, vinduer og porte>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele” er udført og har færdige overflader.

Herudover skal der for arbejdet undersøges visuelt for murværkets generelle beskaffenhed:

- Afskallet puds

- Fugt i væggen

- Forvitrede og løse fuger

- Revner i muren

- Defekte eller frostsprængte sten

- Manglende eller defekt murpap ved fundament

- Indvendige fliser og puds for skader

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Isolering med ROCKWOOL Granulat

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende mineraluldsgranulat med smeltepunkt over 800° C.

Maksimal varmeledningsevne:	0,037 W/m2K, iht. EN 14064-1

Brandklasse:	Euroklasse A1, iht. EN 13501-1

Fugt:	Diffusionstal = MU1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 14064-1

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen og den europæiske Keymark kontrolordning.

4.10	Udførelse

Bunden af hulmuren kontrolleres for eventuelle mørtelrester. Mørtelrester må ikke ligge højere end murpappen i bagmuren pga. fugt. Intet organisk materiale må forekomme i hulmuren.

Det nødvendige og aftalte antal facadesten udtages. Facadestenen renses og lægges tilbage i hullet efter endt arbejde, dog skal beskadigede sten kasseres.

Hulafstand skal maksimalt være som følger:

- Midt på facaden – vandret 2 meter

- Midt på facaden – lodret 2,5 meter

- Hushjørner – lodret 2,5 meter

Hulafstanden skal reduceres ved mange eller store mørtelpølser og/eller lange kopper.

Indblæsningen skal ske jævnfør leverandørens anvisninger, og indblæsningsentreprenøren skal tilse, at der ikke opstår luftlommer ved eksempelvis spærfødder, fuldmurede områder og andre svært tilgængelige områder.

Isoleringen indblæses jævnt således, at den ønskede densitet opnås i hele hulmuren.

Efter udført indblæsning skal det sikres, at udtagne mursten indmures med samme mørteltype og farve som eksisterende. Fuger må ikke afvige væsentligt fra eksisterende, genindmurede sten skal sidde lige og reparation af puds skal svare til eksisterende.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- Kontrol af densiteten under indblæsningen – gennemsnitsrumvægten skal være 60 kg/m³.

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Entreprenøren leverer vareprøve til godkendelse inden arbejdet udføres.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

Branchearbejdsmiljørådets ”Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg” vejledning for ” Forebyggelse af skader som følge af løft og bæring” skal følges.

4.14	Kontrol

Isoleringsarbejdet skal løbende inspiceres visuelt. Isoleringen skal i fuld tykkelse i hele hulrummet slutte tæt mod for- og bagmur og mod tilstødende bygningsdele.

Kan der konstateres forhold, der hindrer korrekt udførelse, påvirker isoleringsfunktionen eller giver risiko for fugt- og rådskader, skal isoleringsentreprenøren afvente igangsætning af isoleringsarbejdet, til disse forhold er udbedret.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning og arbejdsdokumentation

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se Byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have et dokumenteret tilbagetagningssystem.

Skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

Må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.

Isoleringen skal være M1 certificeret.

# Comments

4.9 Tekniske egenskaber:

Bør vi tilføje? -> Sætnings Klasse:

S2 (åbne vandrette konstruktioner) og S1 (Lukkede konstruktioner)?

Action: TS afklare om relevant? S1 (under 1%) væsentlig bedre/mindre spild vs S2 (5%)

4.17 Miljø

"Tilbagetagningsystem" -> Mere miljø venlig formulering?

Tilføjet sætning: "Isoleringen skal være M1 certificeret."