Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse:	Genanvendelse af stenuldsisolering via Rockcycle – ROCKWOOL retursystem (Herefter produkt neutral)

### Producent:    ROCKWOOL A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

### Anvendelse:  Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og -beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter og services ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i alle former for udbud, herunder også offentlige- og EU-udbud, hvor produkt- og producentnavne ikke må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme på bygningsdelsniveau og skal ses som en bruttoliste ift. omfang som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL A/S side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, og tilpasset den aktuelle lovgivning på området.

4.1	Orientering

4.2	Omfang

- Al stenuld returneres for 100% genanvendelse til ny isolering med dokumenteret retursystem. Al returnering af gammel stenuldsisolering fra nedrivning og ny isolering fra bl.a. fraskær skal anvendes til produktion af nye stenuldsprodukter.

4.3	Lokalisering

- Al isoleringsarbejder af bl.a. klimaskærm, terrændæk og tekniske installationer mf.

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:		<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Ud over almindelig tværfaglig koordinering skal der koordineres særligt med:

- <Nedrivning>

- <Tagdækning>

- <Tømrer entreprise>

- <Fundament>

- <Teknisk isolering>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Container udelukkende til stenuldsisolering stilles på byggepladsen.

Aftale med renovationsselskab laves for afhentning, sortering og garanti for genanvendelse af stenuldsisoleringen.

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

Efter ønske skal udbyder kunne udstede skriftlig garanti for at returneret stenuldsisolering bliver genanvendt til produktion af ny stenuldsisolering. Garantien kan f.eks. indgå direkte i DGNB dokumentationen.

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <Nedrivningstilladelse>

- <x>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes skal entreprenøren ved renovering og nedrivning, som giver større affaldsmængder, udføre en screening/ miljøundersøgelse af bygningen, hvor der tages prøver af de forskellige bygningsmaterialer. Forurenende forekomster oplyses til renovationsselskabet samt virksomheden som videreforarbejder de genbrugte materialer til ny isolering.

4.9	Materialer og produkter

4.10	Udførelse

Al sortering af stenuldsisolering skal udføres jævnfør vejledninger givet af producenten, der anvender de genanvendte materialer til ny isolering. Stenulden skal være ren for andre materialer som f.eks. metaller af alle arter herunder også trådvæv fra teknisk isolering, træ, glasuldsisolering, cementbundne materialer, malinger ol. samt andre løsgenstande. Returnering af stenuld, der overskrider ovennævnte, må kun ske efter aftale med modtageren.

4.11	Mål og tolerancer

4.12	Prøver

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

Hold arbejdspladsen ren og opbevar restmateriale og byggeaffald i passende affaldscontainere. Sørg for god ventilation. Rengør med støvsuger eller befugt med vandspray, før der fejes.

Tunge løft

Branchearbejdsmiljørådets ”Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg” vejledning for ” forebyggelse af skader som følge af løft og bæring” skal følges. Dvs. at der ved løft af isolering skal benyttes ”Eksisterende, til formålet egnede tekniske hjælpemidler”.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- <x>

4.16	Planlægning og arbejdsdokumentation

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10

arbejdsdage før arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se BSB)

- Arbejdets udførelse (se BSB)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.