Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

## Udbudsbeskrivelse: ROCKWOOL Toprock Dura System, isolering til tage med fald i isolering, Stål

## Producent:

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

Anvendelse:

Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration og hjælp i forbindelse med udarbejdelse af udbudstekster og –beskrivelser, hvor ROCKWOOL produkter ønskes anvendt.

Teksten er udarbejdet med det formål, at den kan indgå i udbud, hvor produkt- og producentnavne må fremgå.

Strukturen i beskrivelsen følger BIPS 1.000 beskrivelsesparadigme, på bygningsdelsniveau, og skal ses som en bruttoliste ift. omfang, som kan inkluderes i bygningsdelsbeskrivelsen. Brugeren kan frit kopiere og modificere i tekst og omfang, for at tilpasse teksten til det aktuelle behov.

Brugen af tegnene ’<’ og ’>’ i teksten angiver, at brugeren skal vurdere teksten skrevet indenfor tegnene, og tilpasse denne til det aktuelle projekt. Det skal noteres, at en oplistning indenfor disse tegn adskilt at semikolon (;) angiver de aktuelle muligheder for valg i den pågældende situation.

Noter venligst, at al tekst og data indeholdt i denne udbudsbeskrivelse, stilles til rådighed uden nogen form for ansvar fra ROCKWOOL Danmark A/S side. Teksten skal ses som vejledning og inspiration, og skal tilpasses og kvalitetssikres ift. det konkrete projekt, samt tilpasses den aktuelle lovgivning på området.

## <CCS-kode>	Tagisolering på stålkonstruktioner med fald i isolering

4.1	Orientering

BIPS B2.360, Basisbeskrivelse – Tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

4.2	Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af fast tagisolering inkl. dampspærre.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

Arbejdet omfatter tagkonstruktioner på <bygning x, y og z>

4.4	Tegningshenvisning

Hovedtegninger:		<x>

Oversigtstegninger:	 	<x>

Bygningsdelstegninger:	<x>

Detailtegninger:		<x>

4.5	Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Skeletkonstruktion>

- <Ventilation>

- <VVS>

4.6	Tilstødende bygningsdele

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

- <Brandkam>

- <Skorsten>

- <Ventilationskanaler>

- <Faldstammeudluftning>

- <Ovenlys og ovenlyskupler>

- <Tagbrønde>

Forudgående bygningsdele/arbejder

- <Skeletkonstruktion>

- <Ovenlys og ovenlyskupler>

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

- <Tagdækning>

4.7	Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <Inden igangsætning skal antallet af evt. dybler fastsættes ved benyttes af leverandørens anvisninger>.

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8	Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele, opført under punktet ”Tilstødende bygningsdele”, er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9	Materialer og produkter

Tagisolering med ROCKWOOL Toprock Dura System

Type:	Systemisolering bestående af lameller og tilhørende topplader

System-dimensioner:	<2000 x 240 x <230; 250; 280; 310; 360; 430> mm>

ROCKWOOL Toprock Dura lamelisolering

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringslamel med smeltepunkt over 1000° C. Ikke trædefast

Lamel-dimensioner:	<2000 x 240 x <200; 220; 250; 280; 330; 400> mm>

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Maksimal varmeledningsevne:	0,040 W/mK, iht. EN 13162

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	60 kPa

ROCKWOOL Toprock topplade

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med smeltepunkt over 1000° C. Trædefast

Topplade-dimensioner:	2000 x 1200 x 30 mm

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Maksimal varmeledningsevne:	0,038 W/mK, iht. EN 13162

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	80 kPa

Punktlast:	700 kPa

Tagfaldsisolering med ROCKWOOL Dura 1:40, kileskåret tagisolering

Type:	Stenuldsbaseret, kileskåret, brandsikker, trædefast, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	Fald: 1:40

<1000 mm x 600 mm x 5-20 mm> <og>

2000 mm x 600 mm x <20/35; 35/50; 50/65; 65/80> mm

Maksimal varmeledningsevne:	0,037 W/mK, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	60 kPa

<ROCKWOOL Dura Underlay>

Type:	Stenuldsbaseret, halvhård, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplade med smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	2000 x 600 x <40; 50; 60; 80> mm

Maksimal varmeledningsevne:	0,037 W/mK, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	60 kPa

<ROCKWOOL Dura Underlay Fleece>

Type:	Stenuldsbaseret, halvhård, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplade med smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	2000 x 600 x <50: 80> mm

Overflade:	Plan under- og overside, underside beklædt med vlies

Maksimal varmeledningsevne:	0,037 W/mK, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	60 kPa

ROCKWOOL TF Skotrendekile

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende kileskåret isoleringsplade med smeltepunkt over 1000° C. Trædefast. Med fald i både længde- og tværretning.

Dimensioner:	Fald: 1:60 i længderetning, 1:15 i tværretning.

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Maksimal varmeledningsevne:	0,039 W/mK, iht. EN 13162

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	60 kPa

Punktlast:	700 kPa

ROCKWOOL TF Kasserendekile

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende kileskåret isoleringsplade med smeltepunkt over 1000° C. Trædefast. fald: 1:100,

Dimensioner:	Fald: 1:100,

Brandklasse:	Euroklasse A2-s1.d0, iht. EN 13501-1

Maksimal varmeledningsevne:	0,039 W/mK, iht. EN 13162

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Dampdiffusion:	MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Dimensionsstabilitet:	Længde og Bredde +-1%, tykkelse max -1%

Kompressionsstyrke:	60 kPa

Punktlast:	700 kPa

ROCKWOOL Trekantliste

Type:	Som isoleringsplader

Dimensioner:	1000 x <45 x 45; 140 x 250> mm

ROCKWOOL Murkroneplade TW1

Type:	Stenuldsbaseret, brandsikker, fugt- og vandafvisende isoleringsplader med smeltepunkt over 1000° C.

Dimensioner:	1000 x 600 x 50 mm

Overflade:	Plan underside beklædt med vlies

Maksimal varmeledningsevne:	0,037 W/mK, iht. EN 13162

Brandklasse:	Euroklasse E, iht. EN 13501-1

Vandafvisning:	Korttids vandabsorption, WS ≤ 1 kg/m², iht. EN 1609

Isoleringen skal være CE-mærket og underlagt uvildig 3. parts kontrol svarende til Varmeisoleringsforeningen og den europæiske KeyMark kontrolordning.

Dampspærre

Type: 	<Armeret polyethylenfolie, bitumenbaseret dampspærre>

Tagisolering fastgørelsesmidler

Mekanisk fastgørelse. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. gældende SBI273-Tage, samt beslagleverandørens anvisning.

4.10	Udførelse

Dampspærre udlægges på isoleringsplader beregnet for ståltage, som er udlagt på trapezpladerne. Samlingerne mellem dampspærrens baner skal udføres lufttætte og i øvrigt iht. til PTM-anvisningerne anvisninger.

Isoleringspladerne udlægges som enkeltlag eller som del af en flerlagsløsning til udvendig isolering af flade tage. Der tages udgangspunkt i leverandørens anvisninger vedrørende placering og brug af pladerne, specielt i flerlagsløsningerne.

Ved lodrette flader såsom murkroner, ventilationsanlæg mm. bruges Murkroneplade med vlies på ydersiden.

Som afslutning mellem murkrone og tag bruges Trekantsliste.

Alle afslutninger skal udføres efter leverandørens vejledninger.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. bi-ydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

4.11	Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

- <>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12	Prøver

Inden bygningsdelene påbegyndes, skal der udføres en prøveopsætning. Prøven skal omfatte minimum 4 m² og opsættes iht. byggeledelsens anvisninger. Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.

4.13	Arbejdsmiljø

Entreprenøren er selv ansvarlig for etablering af nødvendige hjælpemidler, herunder stillads. Arbejdet udføres under hensyn til begrænsning af gener for de ansatte

og det omgivende miljø, herunder støv og støj.

4.14	Kontrol

Entreprenøren foretager løbende kontrol i henhold til aftale med rådgiver og det

aftalte kvalitetssikringssystem.

4.15	D&V-dokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdsdokumentation til rådighed:

- Brugsanvisning

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning

- Datablade for alle anvendte materialer

- Garantibevis

- Oversigt over forventet levetid for bygningen

- <x>

4.16	Planlægning

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres i 2 eksemplarer til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes:

Detaljeret tidsplan omfattende:

- Projektering opdelt i etaper, hvor byggeledelsen skal godkende tegninger

/bygningsmodeller

- Levering af prøver

- Produktion (se Byggesagsbeskrivelse)

- Færdigmelding af referencefelter / mock-ups

- Arbejdets udførelse / montage (se byggesagsbeskrivelse)

- Aflevering

Tidsplanen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen.

4.17	Miljø

- Isoleringen skal kunne genanvendes 100% til ny isolering og have en dokumenteret retur- og genanvendelsesordning.

- Isoleringen skal have en produktspecifik EPD ifølge gældende standard EN 15804+A2

- Isoleringen må ikke indeholde brandhæmmer eller fungicider.