### 00.00.00	Panneau de Bardage Rockwool 207  QP  m²  20-02-13  Rockwool Panneau de Bardage 207

numéro de suite  5

##### Description :

Les façades de constructions métalliques avec caissons sont isolées au moyen de panneaux de bardage en laine de roche # Rockwool Panneau de Bardage 207. 
Coefficient de conductibilité thermique λD : 0,038 W/mK et réaction au feu conformément à NBN EN 13501-1: A1.
# Prestations acoustiques : isolation acoustique RW : 43 dB dans le cas de caissons de 90 mm de profondeur complètement remplis.

##### Matériau :

Laine de roche, dont les fibres minérales sont obtenues par fusion de roche volcanique liées ensuite au moyen de résines polymérisées. La laine de roche est entièrement recyclable. Le pourcentage de laine de roche recyclée dans les panneaux est d’au moins 25 %. Les panneaux sont emballés sous film PE biodégradable.

Les panneaux d’isolation flexibles légers mesurent 1200 mm x # 505 mm # 605 mm et ont une épaisseur de  # 50 mm # 60 mm # 70 mm # 80 mm # 90 mm # 100 mm # 110 mm pour remplissage # partiel # complet des caissons.

Un échantillon et un agrément de produit avec certification ATG H577-1 délivré par l’UBAtc seront soumis # au fonctionnaire dirigeant # à l’architecte pour approbation.

##### Mise en oeuvre :

Les panneaux d’isolation sont posés de façon jointive dans les caissons. # Le bardage métallique extérieur est fixé # les profilés métalliques oméga sont fixés directement sur les lèvres des caissons.

##### Application :

##### Nature du marché :

Quantité Présumée (QP)

##### Méthode de mesure :

Unité de mesure :	  m²

Code de mesure :