Descriptif: Rockroof Flexi / Rockroof Flexi Plus - toiture inclinée

00.00.00 Isolation thermique de toitures inclinées QP m² ++.++.++ Rockwool Rockroof Flexi / Rockroof Flexi Plus 


Description :
L’isolation thermique de la toiture inclinée est réalisée au moyen de laine de roche en rouleau # # Rockwool Rockroof Flexi # # Rockwool Rockroof Flexi Plus et d’un pare-vapeur/écran d’air posé séparément. 

# La toiture inclinée aura une valeur U de maximum .... W/m².K. La valeur de transmission thermique U est calculée suivant la NBN B 62-002:2008 et la EN-ISO 6946. Il est tenu compte de l’influence thermique du bois dans la couche d’isolation.

# Le principe de construction de la toiture fournira une isolation acoustique Rw d’au moins ... dB en labo, mesurée conformément à la EN ISO 10140-2 et évaluée conformément à la EN-ISO 717-1.

# Le pan de la toiture fournira une isolation acoustique pondérée standardisée DnT,w d’ au moins ... dB, testé conformément à EN-ISO 16283-3 et EN-ISO 717-1 et  satisfera de la sorte  à l’exigence # pour confort acoustique normal # pour confort acoustique supérieur de la norme NBN S01-400-1 pour des immeubles d’habitation,

# entre tout type de local hors de l’habitation et tout type de local dans l’habitation (sauf locaux  techniques ou hall d’entrée)

# entre tout type de local hors d’une maison neuve mitoyenne et tout type de local dans la maison neuve mitoyenne (sauf locaux techniques)

# entre chambre à coucher-cuisine-pièce de séjour et chambre à coucher dans l’habitation

Matériau :
Laine de roche, dont les fibres minérales sont obtenues par fusion de roche volcanique liées ensuite au moyen de résines polymérisées. Le produit ne présente aucune dilatation ni retrait, n’est pas à l’origine d’une formation de moisissure et ne constitue pas un milieu de culture de bactéries. La laine de roche est entièrement recyclable.

La largeur de l’isolation en rouleau # Rockwool Rockroof Flexi est de 1000 mm.
L’épaisseur est de  # 60 mm # 80 mm # 100 mm.
La conductivité thermique déclarée λD de l’isolation est de 0,037 W/m.K conformément à EN 12667.

La largeur de l’isolation en rouleau # Rockwool Rockroof Flexi Plus est de 1000 mm.
L’épaisseur est de 
# 120 mm # 140 mm # 160 mm # 180 mm # 200 mm # 220 mm # 240 mm
# +++ mm en 2 couches, posées à joints alternés

La conductivité thermique déclarée λD de l’isolation est de 0,034 W/m.K conformément à EN 12667.

L’isolation ne connaît aucun vieillissement thermique. La capacité calorifique spécifique cp est d’environ 1.030 J/kg.K conformément à EN-ISO 10456.

L’isolation est répulsive à l’eau, non hygroscopique et non capillaire. Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ est d’environ 1,0. 

L’isolation en laine de roche est incombustible. Le produit correspond à l’ Euroclass A1 de réaction au feu conformément à EN 13501-1. 

L’isolation en rouleau est emballée sous film PE biodégradable. L’isolation est comprimée dans l’emballage. Lors de l’ouverture de l’emballage, l’isolation se déroule et prend son épaisseur de mise en œuvre. Sur chantier, les rouleaux sont entreposés sans contact direct avec le sol.

L’isolation porte le label CE. Les données correspondantes sont indiquées sur l’étiquette de chaque unité d’emballage. Toutes les spécifications éventuellement à fournir sont conformes à EN 13162, laquelle s’applique à des produits en laine minérale pour applications thermiques dans le secteur de la construction. 

Concernant le produit d’isolation, il sera soumis # à l’architecte # au fonctionnaire dirigeant pour approbation :

# un échantillon

# une justification de marquage CE : la déclaration des performances

Mise en oeuvre :
La pose a lieu conformément aux règles de l’art et selon les directives du fabricant.

# Les fentes ou les passages d’air constatés pendant les travaux de rénovation de la toiture doivent être obturés avant de débuter les travaux d’isolation de la toiture.

# Une latte est vissée ou agrafée sur les chevrons existants afin d’obtenir une épaisseur des chevrons correspondant à l’épaisseur de l’isolation.

# La sous-toiture existante doit être constituée d’un matériau perméable à la vapeur. En cas de doute au cours des travaux de rénovation concernant la perméabilité à la vapeur du matériau de la sous-toiture, il y a lieu de prendre immédiatement contact avec l’architecte.

La distance entre les chevrons doit être de maximum 600 mm. Dans le cas d’une isolation de 60 mm d’épaisseur, l’écartement des chevrons doit être de maximum 450 mm. En présence de parties de toiture présentant un écartement supérieur des chevrons, des chevrons intermédiaires doivent être installés.

# Avant de poser l’isolation entre les chevrons, les ouvertures entre les chevrons au-dessus des pannes doivent être obturées au moyen de bandes de matériau d’isolation.

# Avant de poser l’isolation entre les chevrons, les ouvertures entre les chevrons et le mur sur lequel ils sont posés doivent être obturées au moyen de bandes de matériau d’isolation.

L’isolation est coupée en bandes dans le sens transversal de manière à ce que sa largeur soit de quelques millimètres supérieure à la distance entre les chevrons, de sorte qu’elle peut être posée de façon serrante et sans aucune fixation. Lorsque les bandes doivent être coupées dans l’autre sens, par exemple pour le raccordement à hauteur de la faîtière, celles-ci sont également coupées avec un surplus de quelques millimètres. Les travaux de coupe de l’isolation ont lieu à l’aide d’un couteau # Rockwool approprié et d’une règle droite.

Le pare-vapeur/écran d’air # Rockwool RockTect Centitop est agrafé environ tous les 150 mm sur les chevrons. Les bandes sont posées avec un chevauchement d’au moins 100 mm. Le chevauchement est ensuite revêtu d’un ruban pare-vapeur # RockTect Twinline. 

# Contre les murs adjacents, le pare-vapeur/écran d’air est fixé derrière une latte périphérique.

# Contre les murs adjacents, le pare-vapeur est fixé de façon étanche à l’air au moyen de mastic d’étanchéité # RockTect Multikit.

# Le pare-vapeur/écran d’air présente une résistance à la diffusion équivalente sd  d’au moins … mètres.

# Dans le cas de locaux où la production d’humidité est élevée, correspondant à la classe de climat IV, un pare-vapeur présentant une résistance à la diffusion équivalente sd d’au moins … mètres est posé. Une pose particulièrement précise et soigneuse est indispensable.

# Afin d’assurer la continuité sur toute la surface de la toiture, le pare-vapeur est également agrafé autour des pannes. Il y a lieu de laisser un dépassant de 100 mm de chaque côté des pannes; celui-ci est ensuite fixé par chevauchement au moyen de ruban adhésif # RockTect Twinline. 

Le pare-vapeur ne peut en aucun cas être percé en vue de permettre le  passage de conduites ou de gaines électriques. En cas de nécessité, un cadre est réalisé au moyen de lattes entre le pare-vapeur et la finition intérieure.

# L’évacuation des chutes de laine de roche a lieu en concertation avec le fabricant de laine de roche. Les chutes et les restes de laine de roche peuvent être rassemblés dans des sacs de recyclage fournis par le fabricant ou dans des conteneurs installés par la société de traitement autorisée. 


Application :
………………………………


Nature du marché :
Quantité Présumée (QP)


Méthode de mesure :
Unité de mesure :   m²
Code de mesure :