Bestekbeschrijving: RockSono Base - voorzetwand met metalen raamwerk

00.00.00 Isolatie van voorzetwand met metalen raamwerk  VH  m² ++-++-++  RockSono Base


Omschrijving:
De isolatie van de voorzetwand met een raamwerk in dunwandig verzinkt staal wordt uitgevoerd met rotswol onder vorm van lichte, veerkrachige rotswolplaten # RockSono Base.

# De combinatie van bestaande wand met voorzetwand heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, overeenkomstig de meetmethode van NBN EN ISO 140-3 en bepalingsmethode volgens NBN EN ISO 717-1.

# De combinatie van bestaande wand met voorzetwand zal een gewogen, gestandaardiseerde geluidsisolatie DnT,w halen van minstens … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-4 en NBN EN ISO 717-1 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen,
# tussen elke ruimte buiten de woning en elke ruimte binnen de woning (uitgezonderd technische ruimte of inkomhal).
# tussen elke ruimte buiten een nieuwbouw-rijwoning en elke ruimte binnen de nieuwbouw-rijwoning (uitgezonderd technische ruimten).
# tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning.

# De combinatie van bestaande wand met voorzetwand zal een brandweerstand  # EI  # REI behalen van minstens … minuten in labo, overeenkomstig NBN EN 13501-2.


Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar.

De isolatieplaten hebben als afmeting 1200 mm x 600 mm. 
De dikte bedraagt:
#  40 mm # RockSono Base tussen de 50 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.
#  45 mm # RockSono Base tussen de 50 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.
#  50 mm # RockSono Base tussen de 70 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.
#  60 mm # RockSono Base tussen de 75 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.

#  75 mm # RockSono Base tussen de 100 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.

#  90 mm # RockSono Base tussen de 100 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.
#  100 mm # RockSono Base tussen de 125 mm brede C-vormige stijlen van het raamwerk.

De gedeclareerde thermische geleidbaarheid λD bedraagt 0,037 W/mK volgens NBN-EN 12667 en er is geen thermische veroudering.

De specifieke warmtecapaciteit cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.
De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair.

Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt 1,0

De isolatieplaten # RockSono Base hebben een volumemassa van circa 35 kg/m³.
De rotswolisolatie is niet brandbaar. Het product heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.
De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering, de prestatieverklaring

Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

# De uitvoerder vergewist zich ervan dat de voorzetwand gevrijwaard blijft van vochtdoorslag via de buitenmuur. 

De isolatie wordt tussen de stijlen van het metalen raamwerk geplaatst. De stijlen zijn op een hart-op-hart afstand van 600 mm geplaatst. Eventuele schroeven tussen het raamwerk die het tussenschuiven van de isolatie bemoeilijken, worden met een tang afgeknepen.

Passtukken snijden gebeurt met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat.

# Een damp/luchtscherm # Rockwool RockTect Centitop wordt met dubbelzijdige kleefband op het metalen raamwerk vastgezet alvorens de wandafwerking uit te voeren. De banen van het scherm worden verticaal geplaatst, zodanig dat overlappingen samenvallen met een stijl. De overlap wordt met een tape # RockTect Twinline gedicht. Het dampscherm mag geenszins geperforeerd worden voor electra of leidingen. Aansluitend tegen vloeren, dwarsmuren of dak wordt circa 50 mm overbreedte gelaten teneinde het scherm te kunnen omplooien achter de binnenafwerking.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm achter een randlat vastgezet.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm luchtdicht vastgezet met afdichtingskit # RockTect Multikit.

# Bij het later aanbrengen van wandbekleding en eventuele plinten, wordt om geluidtechnische reden een restvoeg gerespecteerd tussen voorzetwand en vloer, muur of zoldering. Deze wordt opgevuld met soepel voegmateriaal.

# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf.


Toepassing:
…………………………………

Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: