Bestekbeschrijving: RockSono Base Vario - houten vloerbalken

00.00.00 Isolatie tussen houten vloerbalken  VH  m² ++-++-++  Rockwool RockSono Base Vario 


Omschrijving:
De isolatie tussen de balken van de houten vloer wordt uitgevoerd met lichte, veerkrachtige  rotswolplaten # Rockwool RockSono Base Vario met een speciale extra-flexibele randzone.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een U-waarde hebben van ten hoogste .... W/m².K. De warmtedoorgangscoëfficiënt U is berekend conform NBN B 62-002:2008 en NBN EN ISO 6946. De thermische invloed van het hout in de isolatielaag is hierin meegerekend. 

# Het vloerprincipe, zonder inbegrip van de vloerbedekking, heeft een geluidsisolatie Rw van minstens … dB in labo, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-3 en NBN EN ISO 717-1.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een gewogen, gestandaardiseerde geluidsisolatie  DnT,w opleveren van minstens … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-4 en NBN EN ISO 717-1 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen,
# tussen elke ruimte buiten de woning en elke ruimte binnen de woning (uitgezonderd technische ruimte of inkomhal).
# tussen elke ruimte buiten een nieuwbouw-rijwoning en elke ruimte binnen de nieuwbouw-rijwoning (uitgezonderd technische ruimten).
# tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning.

# Het vloerprincipe, zonder inbegrip van de vloerbedekking, haalt een genormaliseerd contactgeluidsdrukniveau  Ln,w van maximum … dB in labo, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-6 en NBN EN ISO 717-2.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, zal een gewogen, gestandaardiseerd contactgeluidsdrukniveau  L’nT,w opleveren van maximum … dB, getest overeenkomstig NBN EN ISO 140-7 en NBN EN ISO 717-2 en alzo voldoen aan de vereiste # voor normaal akoestisch comfort # voor verhoogd akoestisch comfort van de norm NBN S01-400-1 voor woongebouwen in de situatie
# tussen elke ruimte buiten de woning en elke ruimte binnen de woning (uitgezonderd technische ruimte of inkomhal).
# tussen elke ruimte buiten de woning (behalve slaapkamers) en elke ruimte binnen de woning
# tussen slaapkamer-keuken-woonkamer en slaapkamer binnen de woning.

# De vloer in zijn geheel, maar zonder inbegrip van de vloerbedekking, heeft een brandweerstand # EI  # REI van minstens … minuten in labo overeenkomstig NBN EN 13501-2, of berekend volgens NBN EN 1995-1-2.


Materiaal:
Rotswol, waarvan de minerale vezels zijn bekomen door het smelten van vulkanisch gesteente en gebonden met gepolymeriseerde harsen. Het product heeft geen uitzetting of krimp, geeft geen aanleiding tot schimmelvorming en is geen voedingsbodem voor bacteriën. De rotswol is volledig recycleerbaar. 

De isolatieplaten # Rockwool RockSono Base Vario hebben een volumemassa van circa 35 kg/m³. 
De plaatafmeting is # 1200 x 380 mm # 1200 x 580 mm. 
Door de extra-flexibele randzone kan de plaat in de breedterichting circa 50 mm worden samengedrukt.
De toegepaste dikte bedraagt 
# 90 mm # 100 mm # 120 mm # 140 mm # 160 mm
# +++ mm in 2 lagen met verspringende voegen

De gedeclareerde thermische geleidbaarheid  λD van de isolatieplaten # Rockwool RockSono Base Vario bedraagt 0,037 W/m.K volgens NBN-EN 12667. De isolatie kent geen thermische veroudering. De specifieke warmtecapaciteit  cp bedraagt circa 1.030 J/kg.K volgens NBN-EN-ISO 10456.

De isolatie is waterafstotend, niet hygroscopisch en niet capillair. Het waterdampdiffusie-weerstandsgetal µ bedraagt circa 1,0. 

De rotswolisolatie is niet brandbaar. Het product heeft Euro-Brandklasse A1 overeenkomstig NBN-EN 13501-1.

De isolatieplaten zijn ingepakt in milieuvriendelijke, afbreekbare PE-folie of in karton. Op de werf worden ze vrij van de grond opgeslagen.

De isolatie draagt het CE-merk. De betreffende gegevens zijn aangegeven op het etiket van elke verpakkingseenheid. Alle eventuele te verstrekken specificaties zijn conform aan NBN-EN 13162, die geldt voor minerale wol-producten in thermische toepassing voor de bouwsector.

Inzake het isolatieproduct wordt aan # de architect # de verantwoordelijke ambtenaar voorgelegd :
# een monster
# een bewijs van CE-markering: de prestatieverklaring


Uitvoering:
De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. 

# Alvorens de isolatie van bovenaf tussen de balken wordt geplaatst, wordt een damp/luchtscherm # Rockwool RockTect Centitop voorzien. Het scherm rust op de plafondafwerking en gaat telkens over de houten balken heen. Het wordt circa elke 150 mm tegen de verticale en eventueel op de kopzijde van de balken vastgeniet. De banen worden met een overlap van minstens 100 mm geplaatst. De overlapping wordt nadien afgedicht met dampremmende tape # RockTect Twinline. Het scherm mag in geen geval worden geperforeerd voor doorvoeren van leidingen of electra.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm achter een randlat vastgezet.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm luchtdicht vastgezet met afdichtingskit # RockTect Multikit.

# Het damp/luchtscherm heeft een equivalente diffusieweerstand sd van minstens … meter.

Wanneer de ruimte tussen de balken 10 tot 50 mm smaller is dan de isolatieplaten, dan worden deze zonder bijsnijden zelfknellend tussen de balken aangebracht.

Is de ruimte tussen bepaalde balksecties toch nog smaller, dan wordt de isolatie aan de minst flexibele zijde bijgesneden.

Is inkorten van de langste isolatiezijde noodzakelijk, bijvoorbeeld aansluitend tegen een muur, dan wordt een overmaat van enkele millimeters gesneden. 

Het snijwerk van de isolatie gebeurt met behulp van een gepast # Rockwool mes en een rechte lat.

# Na plaatsing van de isolatie via de onderzijde van de vloer, wordt een damp/luchtscherm # Rockwool RockTect Centitop circa om de 150 mm tegen de balken vastgeniet. De banen worden met een overlap van minstens 100 mm geplaatst. De overlapping wordt nadien afgedicht met dampremmende tape # RockTect Twinline. Het scherm mag in geen geval worden geperforeerd voor doorvoeren van leidigen of electra.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm achter een randlat vastgezet.

# Tegen aangrenzende muren wordt het dampscherm luchtdicht vastgezet met afdichtingskit # RockTect Multikit.

# Het damp/luchtscherm heeft een equivalente diffusieweerstand sd van minstens … meter.

# Na plaatsing van de isolatie wordt bovenop de balken een dampopen folie aangebracht. De folie wordt circa om de 150 mm vastgeniet. De banen worden met circa 100 mm overlap geplaatst. De overlap wordt daarna afgedicht met tape.

# Het afvoeren van de restanten gebeurt in overleg met de rotswolfabrikant. Snijresten van de rotswol kunnen worden verzameld in recyclingzakken, door de producent geleverd, of in containers, geplaatst door het bevoegde verwerkingsbedrijf.


Toepassing:
………………………………


Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)


Meetwijze:
Meeteenheid:   m²
Meetcode: